## Slide 1
微机原理与接口技术
授课教师：王维
班级-学号-姓名

## Slide 2
本课程以32位处理器、32位汇编语言和32位个人微机系统为起点，从应用角度，采用循序渐进、深入浅出、突出实践的方法，展开论述了IA-32处理器的发展和微机组成、处理器编程结构、常用指令及其汇编程序语言设计、存储系统、微机总线、输入输出及其应用技术，还特别介绍了高速缓冲存储器、指令流水线、多媒体指令、超标量、动态执行、多核等先进技术。
课 程 简 介

## Slide 3
数字逻辑（数字电路）
    提供硬件基础
计算机组成原理
    确立计算机部件功能
    掌握计算机工作原理
汇编语言程序设计
    建立必备软件基础
    掌握指令系统、程序格式
先 修 课 程

## Slide 4
本课程以IA-32处理器和32位汇编语言为主体介绍32位个人微机系统的基本工作原理，要求学生学习处理器的指令集结构、常用指令和汇编语言编程，通过微机总线技术，理解处理器与半导体存贮器的连接、常用I/O 接口的连接方法,以及外设进行数据传送的方法；
本着硬件与软件相结合的原则，讲授常用微机接口应用技术；并对各种提高处理器性能的最新技术有所了解。
目的和要求

## Slide 5
指定教材
参考教材
教材及参考资料

## Slide 6
第1章 微型计算机系统概述 3学时
第2章 处理器结构 3学时
第3章 （略）数据处理 3学时
第4章 （略）汇编语言程序设计 3学时
第5章 微机总线 6学时
第6章 存储系统 4学时
第7章 输入输出接口 6学时
第8章 常用接口技术 6学时
第9章 处理器性能提高技术 （自学）
复习/答疑 2学时
课程内容与学时分配（30学时）

## Slide 7
总成绩 = 平时成绩*20% +实验成绩*20% + 考试成绩*60%
上机实验考核
对于验证性实验当场提问验收
对于设计性实验要求学生分组进行讲解，把问题、思路、结果讲清楚并进行适当演示
期末考试
闭卷
考核方法
Chart: 
| 平时成绩 | 实验成绩 | 考试成绩
列1 | 20 | 20 | 60

## Slide 8
主要内容
01 基金资助概况
一、微型计算机的发展
二、 Intel 80X86系列处理器
三、微型计算机系统组成

## Slide 9
主要内容
二、 Intel 80X86系列处理器
三、微型计算机系统组成
一、微型计算机的发展

## Slide 10
什么是微机？
即微型计算机，它是以大规模、超大规模集成电路为主要部件，以集成了计算机主要部件——控制器和运算器的微处理器为核心所构造出的计算机系统。其核心是微处理器（ Microprocessor ，简称MPU）。
微机就是PC机吗？
  PC机只是微机中的一种，是我们最熟悉、最典型的微机产品
微机的覆盖范围
  任何电子产品，只要包含了CPU、存储器及I/O，且价格不高，都可以看作是微机
典型例子
  电子词典、手机、mp3、电视机、全自动洗衣机 ……
1.1 微型计算机的发展

## Slide 11
微型计算机（Microcomputer）
  性能适中、价格低廉、体积较小的计算机
  最常见的计算机
  现代计算机三大主要应用形式的主角
    桌面个人微机（PC机）
    服务器（高档微型计算机系统）
    嵌入式计算机系统
  采用微处理器为核心构造的计算机
1.1 微型计算机的发展

## Slide 12
1.1 微型计算机的发展
微处理器的产生？

## Slide 13
字长（Word）
  处理器每个时间单位处理的二进制数据位数
  （例如一次进行运算、传输的位数）
  指示处理器的数据处理能力
时钟频率
  表明处理器的处理速度
  反映处理器的基本时间单位
集成度
  表明处理器的生产工艺水平
  通常用芯片上的晶体管数量来表达
4、8、16、32、64、128
Hz、kHz、MHz、GHz
(1) 处理器的基本性能指标

## Slide 14
单板机：
  将整个微型计算机的硬件(包括键盘等)集成在一块印刷电路板上，即为单板计算机；如早期的Z80、Intel 8080等
单片机：
  整个计算机的硬件（包括存储器、输入输出接口等）都集成在一个芯片中，即称为单片机。
  典型的如Intel 8051以及现在流行的ARM芯片。
嵌入式系统
  任何电子产品，只要包含了CPU、存储器及I/O，都可以看作是嵌入式系统（宏观上也包括PC机）。
计算机的发展趋势：
  功能强大的计算机
  无处不在的计算机
(2) 其他相关概念

## Slide 15
1946年，世界上出现第一台数字式电子计算机ENIAC（电子数据和计算器）
发展到以大规模集成电路为主要部件的第四代，产生了微型计算机
1971年，Intel公司设计了世界上第一个微处理器芯片Intel 4004，开创了一个全新的计算机时代
采用4004的计算器
Intel 4004
1.1.1 通用微处理器

## Slide 16
1946年，电子数值积分计算机（英语：Electronic Numerical Integrator And Computer， ENIAC ）是世界上第一台通用计算机。主要元器件是电子管。它是图灵完全的电子计算机，能够重新编程，解决各种计算问题。
返回
ENIAC

## Slide 17
第1代：4位和低档8位微机
  4004(108kHz,2300个)→4040→8008(500kHz,3500个)
第2代：中高档8位微机
  Z80、I8085、M6800，Apple-II微机（著名的个人微型机）
第3代：16位微机
  8086(5MHz,2.9万个)→8088→80286，IBM PC系列机
第4代：32位微机
  80386(16MHz,27.5万个)→80486→Pentium→Pentium II / III / 4
  32位PC机、Macintosh机（苹果电脑）、PS/2机
第5代：64位微机
  Itanium（安腾）、AMD 64、64位RISC微处理器芯片
  目前绝大部分PC机的CPU都是64位的
性能指标
1.1.1 通用微处理器
采用4004的计算器

## Slide 18
返回
年代 | Intel处理器 | 字长 | 时钟频率 | 集成度
1971 | 4004 | 4位 | 108kHz | 2300
1972 | 8008 | 8位 | 500kHz | 3500
1978 | 8086 | 16位 | 5MHz | 2.9万
1985 | 80386 | 32位 | 16MHz | 27.5万
2003 | Pentium 4 | 32位 | 3.4GHz | 1.25亿
2007 | Core 2 Quad | 64位 | 2.66GHz | 5.82亿
2015 | Core i7-6700K | 64位 | 4.0GHz | 14亿
处理器基本性能指标实例

## Slide 19
单片机（微控制器，嵌入式控制器，MCU）
  Intel的MCS-48，MCS-51，MCS-96/98系列
  爱特梅尔（Atml）公司的8位AVR系列
  Microchip Technology（美国微芯科技）公司的PIC系列
  基于ARM内核的微处理器（精简指令集RISC结构）
数字信号处理器（DSP）
  专注于数字信号的高速处理，集成了高速乘法器
  美国德州仪器TI公司TMS320各代产品
  主要应用于通信、消费类电子产品和计算机
主要应用形式：嵌入式系统
1.1.2 专用微处理器

## Slide 20
大规模集成电路生产技术推动了计算机的飞速发展
摩尔定律（Moore‘s Law）（1965年）
  集成电路上晶体管密度每年将翻倍
  每隔18个月硅片密度（晶体管容量）将翻倍
  每18个月，集成电路的性能将提高一倍，而其价格将降低一半
摩尔定律不会永远持续（电子器件物理极限）
  以前，微处理器的性能提高主要是工艺技术驱动
  今后，性能提高更多地得益于计算机系统结构的革新
  现在，多核处理器使得摩尔定律延续
1.1.3 摩尔定律

## Slide 21
主要内容
01 基金资助概况
一、微型计算机的发展
二、 Intel 80X86系列处理器
三、微型计算机系统组成

## Slide 22
主要内容
二、 Intel 80X86系列处理器
三、微型计算机系统组成
一、微型计算机的发展

## Slide 23
Intel芯片发展史
Intel芯片发展史

## Slide 24
80386
80486
奔腾
奔腾II
奔腾4
80286
8086
奔腾III
酷睿2
4004
IA-32处理器
安腾
酷睿i
1.2 Intel 80x86系列处理器

## Slide 25
8086/8088
  16位结构的处理器：数据总线为16位
  主存容量1MB：地址总线为20位
  时钟频率5MHz（IBM PC使用4.77MHz）
  准16位微处理器8088：外部数据总线为8位
  IBM PC和PC/XT机使用Intel 8088 CPU
Intel 8086
1.2.1 16位80x86处理器

## Slide 26
数据总线（DB：Data Bus）
  处理器与存储器或外设交换信息的通道
  个数(条数)是一次能够传送数据的二进制位数=处理器字长
地址总线（AB：Address Bus）
  指定存储器或外设的具体单元
  个数反映处理器能够访问的主存储器容量或外设范围
控制总线（CB：Control Bus）
  控制处理器数据传送等操作
  例如
    存储器读信号（MEMR）、存储器写（MEMW）
    外设读（IOR）、外设写（IOW）
(1) 处理器总线

## Slide 27
Intel80x86 地址条数 主存储容量
8086 20 1 MB
8088 20 1 MB
80286 24 16 MB
IA-32 32 4 GB
一个信号对应
两种状态：高或低
两种编码：1或0
N：2N
1KB＝210 B＝1024 B
1MB＝220 B＝1024 KB
1GB＝230 B＝1024 MB
(2) 地址条数与主存容量

## Slide 28
地址总线
(3) 8086的内部结构
1 2 3 4
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
输入/输出
控制电路
总线
执行部分控制电路
∑
算术逻辑单元ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用寄存器
地址加法器
指令队列
ALU数据总线16位
20位
5 6
执行部件（EU）
总线接口部件（BIU）

## Slide 29
英特尔32位结构
IA-32（Intel Architecture-32）
  指令集结构
IA-32处理器
  Intel 80386
  Intel 80486
  Pentium（奔腾）
  Pentium Pro、Pentium II、Pentium III
  Pentium 4
  Celeron（赛扬）、Xeon（至强）、Pentium M
1.2.2 IA-32处理器

## Slide 30
32位结构
  数据总线32位，地址总线32位，可寻址4GB主存
  80386指令系统全面升级为32位
  虚拟8086方式（Virtual 8086 Mode）
  保护方式下的一种特殊状态
  系统管理方式（System Management Mode，SMM）
  低功耗节能状态
Intel 386
(1) 80386
  进入工作状态后，处理器会根据当时的使用环境，自动减速运行或停止运行。这时处理器可以控制其他部件停止工作，从而使微机的整体耗电降到最少。

## Slide 31
(2) 80386的功能结构图

## Slide 32
80486＝80386＋80387＋8KB Cache
集成浮点处理单元FPU（数学协处理器）
  8086/8088：8087，80286：80287，80386：80387
具有片上高速缓冲存储器(L1 Cache)
  微处理器与主存之间速度很快但容量较小的存储器
  用于提高整个存储器系统的存取速度
融合RISC的技术的CISC（复杂指令集计算机）
指令流水线
  指令执行划分成多个步骤在多个部件中独立地进行
  多条指令可以在不同的执行阶段同时进行
时钟倍频思想
(3) 80486
  将外部时钟频率翻倍作为内部工作时钟频率

## Slide 33
相对于386，486主要是增加了8K的Cache及将FPU集成到CPU中
(4) 80486的功能结构图

## Slide 34
俗称的80586处理器，奔腾处理器
32位结构，连接主存的外部数据总线是64位
超标量（Superscalar）技术
  具有可以并行工作的2条整数处理流水线
  可以达到每个时钟周期执行2条指令
双路高速缓冲结构
  8KB代码高速缓冲存储器
  8KB数据高速缓冲存储器
Intel Pentium
(5) Pentium
（减少争用Cache的情况）

## Slide 35
原称P6，中文名称为“高能奔腾”
两个芯片组成
  CPU与一级（L1）Cache（8KB代码和8KB数据）
  二级（L2）Cache（256KB或512KB）
扩展的超标量技术
  12级指令流水线
  能同时执行3条指令
动态执行技术
  分支预测、数据流分析和推测执行
(6) Pentium Pro
预测程序的正确转移方向
分析哪些指令依赖于其他指令的结果
利用分支预测、数据流分析，推测执行指令

## Slide 36
多媒体扩展技术（MMX技术）
  MMX（MutliMedia eXtension）
  新增了57条整数运算多媒体指令
  图像、音频、视频和通信方面的程序进行优化
  提升微机对多媒体的处理能力
Pentium MMX（多能奔腾）
  MMX指令应用于Pentium处理器
Pentium II
  MMX指令应用于Pentium Pro
(7) Pentium II
Pentium MMX = Pentium + MMX
Pentium II = Pentium pro + MMX

## Slide 37
PⅢ
  在PII基础上增加了70条SSE（Streaming SIMD Extension）指令（原称MMX-2)；
  侧重于浮点单精度多媒体运算，极大地提高了浮点3D数据的处理能力。
什么是SIMD？
  即单指令多数据，也就是一条指令同时处理多个数据，主要用于处理多媒体数据。
(8) Pentium III

## Slide 38
NetBurst的微结构（Microarchitecture）
  第一个基于NetBurst微结构的CPU，该结构允许CPU运行在更高的时钟速度；（400MHz的前端总线）
支持超线程技术（Hyper Threading）
  线程级并行方法（Thread-Level Parallel， TLP ）
  发掘程序中的并行性
  一个物理处理器形成两个逻辑处理器
支持SSE2指令
  增强浮点双精度多媒体运算能力
支持SSE3指令
  补充完善SIMD指令集
Intel Pentium 4
(9) Pentium 4

## Slide 39
Celeron（赛扬）处理器
  面向低端（低价位）PC机
  采用减少高速缓存容量、改用低成本封装或降低时钟频率等方法来降低成本
Xeon（至强）处理器
  面向高端服务器、工作站
  通过增加Cache容量、提高工作频率、支持多处理器等方法提高性能
Pentium M（Mobile）处理器
  针对便携式PC机（笔记本电脑）
  Centrino（迅驰）处理器，支持无线通信
(10) Celeron和Xeon

## Slide 40
Intel 64处理器：
  采用RISC结构的64位处理器
  主要面向服务器和工作站等高端应用，不能兼容通用PC
  （2000年）安腾采用显式并行指令计算机（EPIC）技术
  IA-32与IA-64区别：
  不是IA-32结构的64位扩展
  安腾利用超长指令字技术，主要依靠软件提高指令级并行性
  IA-32利用超标量技术，主要借助硬件提高指令级并行性。
1.2.3 Intel 64处理器

## Slide 41
2. Intel Core微结构
  提高了性能并降低了功耗
  多核处理器的基础
3. 多核技术（Multi-core）
  一个芯片上制作两个或多个处理器执行核心
Many core
1.2.3 Intel 64处理器
1. Intel 64结构
  64位线性地址空间，支持40位物理地址空间
  32位扩展工作方式（IA-32e）
  64位操作系统运行存取64位地址空间的应用程序、8个附加的通用寄存器、8个附加的SIMD多媒体寄存器、64位通用寄存器和64位指令指针等

## Slide 42
练习题
计算机中的运算器和控制器集成在一块芯片上称为 。
处理器的性能用 、 、 等基本技术参数来衡量。
世界上诞生的第一个微处理器是 ，字长为 位。
专用微处理器包括： 、 。
80386提供了 工作方式。
第一个引入高速缓冲存储器的处理器是 。
第一个引入超标量技术的处理器是 。
摩尔定律会永远持续。
8086的数据总线为16位，也就是说8086的数据总线的个数或者说条数、位数是16。
IA-32处理器吸取了RISC技术特长并将其融入CISC中。RISC是指复杂指令集计算机。
Pentium MMX是提高PC机处理多媒体和通讯能力而推出的新一代微处理器。
IA-64结构是IA-32结构的64位扩展，也就是Intel 64结构。
字长
时钟频率
集成度
Intel 4004
4
单片机
数字信号处理器
微处理器
虚拟8086
80486
错误
Pentium
正确
错误（精简指令集）
错误
正确
系统管理方式
双路高速缓冲结构
电子器件的物理极限在悄然逼近

## Slide 43
冯·诺依曼的简介
冯·诺依曼

## Slide 44
主要内容
01 基金资助概况
一、微型计算机的发展
二、 Intel 80X86系列处理器
三、微型计算机系统组成

## Slide 45
主要内容
二、 Intel 80X86系列处理器
三、微型计算机系统组成
一、微型计算机的发展

## Slide 46
运算器 控制器
寄存器组
主存储器 总线
输入输出接口电路
外部设备 软件
微处理器
微型计算机
微型计算机系统
硬件（Hardware）：构成计算机的实在的物理设备
软件（Software）：运行的程序和文档
1.3 微型计算机系统组成

## Slide 47
微 型 计 算 机 系 统
硬 件
系 统
软 件
系 统
微型计算机
外部设备
系统软件
应用软件
微处理器
系统总线
输入设备(键盘、鼠标、扫描仪)
输出设备(显示器、打印机、绘图仪)
外存储器(硬盘、光盘、u盘)
操作系统(DOS,Windows,UNIX,Linux)
语言处理程序(汇编、编译、解释程序)
数据库管理系统
应用软件包
用户程序
内存储器(主存储器)
I/O接口电路

## Slide 48
第一台数字电子计算机--ENIAC
美国宾夕法尼亚大学诞生第一台数字电子计算机ENIAC。
重达30吨，由18800个电子管组成，占地170平方米，耗电140KW，每秒钟能完成5000次加法运算，300次乘法运算。
主要缺点：
没有存储器，只能存储20个字节的十进制数；
布线进行控制繁琐。

## Slide 49
1.3.1 冯·诺依曼计算机结构
1944年，冯· 诺依曼被ENIAC项目吸引，提出了能够存储程序的计算机设计构想。
以存储程序和程序控制为基本工作原理，采用这种体系结构的计算机均称为“冯诺依曼机”。
现代计算机之父—冯诺依曼

## Slide 50
采用二进制形式表示数据和指令。指令由操作码和地址码组成
将程序和数据存放在存储器中，计算机在工作时从存储器取出指令加以执行，自动完成计算任务。这就是“存储程序”和“程序控制”（简称存储程序控制）的概念
指令的执行是顺序的，即一般按照指令在存储器中存放的顺序执行，程序分支由转移指令实现
计算机由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成，并规定了5部分的基本功能
(1) 冯·诺伊曼计算机的基本思想

## Slide 51
5大部件组成
  控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备
CPU如何工作？
(2) 组成部件
运算器
存储器
控制器
输出设备
输入设备
计算结果
原始数据和指令
控制流
数据流

## Slide 52
控制总线CB
数据总线DB
地址总线AB
微处理器
I/O设备
I/O接口
存储器
系统总线BUS
现代计算机是在冯.诺伊曼计算机结构基础上进行的改进
例如：在现代计算机中，5大部件成为了3个硬件子系统
    处理器
    存储系统
    输入输出系统
(2) 组成部件
信息处理的中心部件
由寄存器、高速缓冲存储器、主存储器和辅助存储器几个层次构成
处理器和存储器系统在信息处理中起主要作用，是计算机硬件的主体部分，合称主机
输入输出系统的主体

## Slide 53
处理器单向输出将要访问的主存单元或I/O接口的地址信息
读：主存或外设的数据通过该组信号线输入处理器
写：处理器的数据通过该组信号线输出到主存或外设
双向传输信息，双向总线
用于协调系统中各部件的操作

## Slide 54
计算机采用二进制形式表示数据和指令
现实中的一切，计算机中都是0和1数码
二进制编码
  按照一定规律组合的0和1数码
不同的信息用不同的数码表示
同样的信息也可以按照不同的编码规则用不同的数码表示
(4) 二进制编码

## Slide 55
程序用程序设计语言编写，由指令构成
指令(机器语言)是控制计算机操作的命令
指令由操作码和地址码组成
  操作码（Opcode）表明指令的操作
  操作数（Operand）是参与操作的数据，主要以寄存器或存储器地址形式指明数据的来源，也称地址码。
指令的代码格式：二进制编码规则
处理器的母语是指令
(5) 程序、指令、操作码

## Slide 56
1位 比特（bit：binary digit）（信息最基本单位）
4位 半字节（Nibble）
8位 字节（Byte）
16位 字（Word）
32位 双字（Double word）
64位 4字（Quad word）
(6) 基本数据单位（二进制位）
二进制表达不直观，转换成十六进制表示

## Slide 57
存储程序
  把指令以代码的形式事先输入到计算机的主存储器中，这些指令按一定的规则组成程序
程序控制
  当计算机启动后，程序就会控制计算机按规定的顺序逐条执行指令，自动完成预定的信息处理任务
存储单元地址
  为每个存储单元编排的一个唯一的编号
  现代计算机中，主存储器是字节可寻址的：主存储器的每个存储单元具有一个地址，保存一个字节的信息
(7) 存储程序和程序控制

## Slide 58
取指（Fetch）
  处理器从主存储器读取指令
译码（Decode）
  翻译指令代码的功能
执行(Execute）
  执行指令所规定的操作
程序计数器PC确定下一条指令的主存地址
PC具有自动增量的能力，指示处理器按照地址顺序执行指令，实现程序的顺序执行
指令集中的转移指令改变PC的数值，实现分支、循环、调用
取指
译码
执行
(8) 取指－译码－执行周期

## Slide 59
现代计算机广泛应用总线结构连接各个部件
组合灵活、扩展方便
控制总线CB
数据总线DB
地址总线AB
微处理器
I/O设备
I/O接口
存储器
系统总线BUS
1.3.2 微型计算机的硬件组成

## Slide 60
微机的核心、也是微机的中央处理器CPU
大规模集成电路VLSI芯片，集成
  控制器
  运算器（整数运算器）
  寄存器（高速存储单元）
高性能微处理器内部还有
  浮点处理单元甚至多媒体数据运算单元
  存储管理单元、代码保护机制
  高速缓冲存储器
  ……
(1) 微处理器

## Slide 61
存储器（Memory）是存放程序和数据的部件
高性能微机的存储系统
  微处理器内部的寄存器（Register）
  高速缓冲存储器（Cache）
  主板上的主存储器
  以外设形式出现的辅助存储器
主存储器（主存、内存）
  半导体存储器芯片组成
  RAM部分断电后信息丢失
  相对造价高、速度快、但容量小
辅助存储器（简称辅存或外存）
  磁盘、光盘存储器等构成
  相对造价低、容量大、信息可长期保存，但速度慢
RAM和ROM
(2) 存储器

## Slide 62
I/O设备(Peripheral）：用户与微机交互
  输入（Input）设备
    标准输入设备：键盘
  输出（Output）设备
    标准输出设备：显示器
I/O接口(Interface)：外设和主机间的桥梁
  完成信号变换、数据缓冲、联络控制等工作
  较简单的I/O接口电路与主板一体
  较复杂的I/O接口电路制成独立的电路板（接口卡Card）
(3) I/O接口和I/O设备

## Slide 63
总线（Bus）
  传递信息的一组公用导线、信息通道
系统总线（System Bus）
  微机系统中信息交换的主要公共通道
地址总线
  单向输出主存单元或I/O端口的地址信息
数据总线
  读（Read）操作，数据输入微处理器
  写（Write）操作，数据输出到外界（主存或外设）
控制总线
  用于协调系统中各部件的操作
存储器
外设
CPU
Read
Write
(4) 系统总线

## Slide 64
微处理器：Intel 80286
主存储器
  ROM-BIOS：固化基本输入输出系统（Basic Input/Output System）
  主存主要由RAM组成
I/O接口
  两个中断控制器8259A
  两个DMA控制器8237A
  定时控制器8254
  并行接口电路
（1）16位IBM PC/AT
1.3.3 PC微机结构

## Slide 65
IBM PC/AT主机板结构

## Slide 66
微处理器：IA-32或其兼容微处理器(含Cache)
控制芯片组：微处理器的主要辅助器件
主存储器：主存插槽和主存条
多总线结构
  系统总线： PCI总线（＋低速ISA总线）
  存储总线
  显示AGP总线
扩展槽和外设接口
  主存条插槽，AGP插槽，PCI插槽，IDE插槽
  PS/2键盘、鼠标接口，LPT， COM接口
  通用串行总线USB接口，高速视频接口IEEE1394
（2）32位结构
1.3.3 PC微机结构

## Slide 67
32位PC主机板结构

## Slide 68
用 户 层
高 级 语 言 层
汇 编 语 言 层
操 作 系 统 层
机 器 层
控 制 层
数 字 电 路 层
应用软件
系统软件
软硬件界面
物理机
虚拟机
硬件
固件
硬件直接执行
Level 0 (门电路、电子线路)
Level 1 (微程序或硬布线)
Level 2 (指令集结构ISA)
Level 3 (操作系统、库代码)
Level 4 (汇编语言代码)
Level 5 (C++，Java，等)
Level 6 (可执行程序)
1.3.4 计算机系统的层次结构

## Slide 69
高级语言（High Level Language）
  面向问题的程序设计语言
汇编语言（Assembly Language）
  将机器指令用助记符号代替而形成的一种语言
  本质上是机器语言
  优势：可以直接、有效地控制计算机硬件，容易产生运行速度快、指令序列短小的高效率目标程序
  劣势：与处理器密切有关，需熟悉硬件和细节，编程繁琐，调试、维护、移植困难
机器语言（Machine Language）
  底层的计算机语言，对应机器指令
(1) 计算机程序设计语言

## Slide 70: ？
教学目的
  从软件角度更好地理解计算机工作原理
  为相关课程提供基础知识
  全面掌握计算机程序设计语言
应用价值
  编写运行速度快、代码量小的高效程序
  编写低层、直接控制硬件的程序
  加解密、病毒防治等信息安全程序的编程分析
  更好地使用高级语言编程
汇编语言在低层（Low Level）但不低级
(2) 学习汇编语言有什么用途

## Slide 71
任何一个由软件所完成的操作也可以直接由硬件来实现，任何一条由硬件所执行的指令也能用软件来完成
软硬件在逻辑功能上的等价，并不意味着性能和成本的等价
  软件易于实现各种逻辑和运算功能，但是往往速度较慢
  硬件则可以高速实现逻辑和运算功能，但难以实现复杂功能或计算
(3) 软件与硬件的等价性原理

## Slide 72
Windows操作系统平台
MASM 6.15汇编程序
硬件
BIOS
应用程序
*.ASM, *.OBJ
*.LST, *.EXE
操作系统
编辑程序，汇编程序
连接程序，调试程序
1.3.5 微型计算机的软件系统

## Slide 73
操作系统管理着系统的软硬件资源
  为用户提供使用机器的交互界面
  为程序员使用资源提供可供调用的驱动程序
  为其他程序构建稳定的运行平台
32位控制台环境
  %SystemRoot%\system32\cmd.exe
16位模拟DOS环境
  %SystemRoot%\system32\command.com
32位控制台环境和16位模拟DOS环境
两种基本功能和界面一致，但本质不同
1. 操作系统（Operating System）

## Slide 74
将汇编语言源程序转换为机器代码
微软宏汇编程序MASM
  MASM 6.11是最后一个独立发行的MASM软件包
  MASM 6.15来自Visual C++6.0，支持到Pentium 4的SSE2指令系统
  Visual C++.NET 2005提供
    支持SSE3指令的MASM 8.0
    支持64位指令的ML64.EXE程序
本教材配套开发环境
MASM 6.15汇编系统
2. 汇编程序

## Slide 75
目录（Directory）：管理磁盘上文件的文件夹
路径（Path）：分区:\根目录\子目录\文件名
  绝对路径：文件的完整路径
  d:\masm\progs\eg0201.asm
  相对路径：相对当前目录的路径
  progs\eg0201.asm
  ..\bin\ml.exe
转换分区
  d:
进入当前目录（Current Directory）
  cd \masm
专业领域应该使用专业术语
3. 文件路径

## Slide 76
32位控制台或DOS环境本身具有的、直接支持的命令，即驻留主存的命令
使用方法
  命令关键字 参数选项
常用命令
  改变目录CD
  文件列表DIR
  文件拷贝COPY
  清除屏幕CLS
  退出环境EXIT
  帮助命令HELP
4. 内部命令

## Slide 77
与其他可执行文件一样,以文件形式保存在磁盘上的命令,执行时：
  路径\文件名 参数
路径搜索顺序：先当前目录，后搜索路径
内部命令PATH：查看和设置当前的搜索路径
支持的可执行文件
  COM文件
  EXE文件
  BAT文件
5. 外部命令

## Slide 78
@echo off
@set PATH=D:\MASM;D:\MASM\BIN;%PATH%
%SystemRoot%\system32\cmd.exe
@echo on
WIN32.BAT
@echo off
@set PATH=D:\MASM;D:\MASM\BIN;%PATH%
%SystemRoot%\system32\command.com
@echo on
DOS16.BAT
6. 进入MASM目录的批处理文件

## Slide 79
对通用和专用微处理器有一定了解，熟悉x86结构系列处理器的发展
掌握冯·诺依曼计算机结构特点和微型计算机组成结构，熟悉IBM PC/AT机和32位PC机主机结构
理解计算机层次结构及其特点
熟悉本章引出的概念：
  处理器引脚、系统总线
  Cache、流水线、动态执行、多核技术
  二进制编码、存储程序和程序控制
  中断、DMA、定时、并行接口
总 结

## Slide 80
本章完、谢谢大家~