## Slide 1
第三章 控制系统的时域分析
§3.1 时域分析基础
§3.2 控制系统的时域分析
§3.3 线性系统的稳定性分析
§3.4 线性系统的稳态误差分析

## Slide 2: 3.1 时域分析基础
典型输入信号
1.单位阶跃函数
2.单位斜坡函数
1
t
r(t)
t
1
1
r(t)
3.单位脉冲函数
t
r(t)
0.5×t2

## Slide 3: 3.1 时域分析基础
典型输入信号
5.单位抛物线函数
4.单位正弦输入
t
r(t)
1
t
r(t)
0.5×t2
R(s)=w/(s2+w2)
r(t)=0.5×t2
R(s)=1/s3

## Slide 4
讨论：
1 研究这些典型信号的意义是什么？

## Slide 5
稳态响应
1. 单位阶跃响应
系统在单位阶跃输入即r(t) = 1(t)作用下的时间响应
2. 单位斜坡响应
3. 单位脉冲响应

## Slide 6
三种响应之间的关系
相应的时域表达式为：

## Slide 7
单位阶跃响应的性能指标
动态过程：一个稳定系统，在一定输入信号作用下从初始状态到稳态的过渡过程，对应动态性能指标；
稳态过程：指时间t趋于无穷大时系统输出量的表现形式，对应稳态性能指标。

## Slide 8
延迟时间 t d — 阶跃响应第一次达到终值的50％所需的时间
上升时间 t r — 阶跃响应从终值的10％上升到终值的90％所需的时间有振荡时，可定义为从 0 到第一次达到终值所需的时间
峰值时间 t p — 阶跃响应越过终值达到第一个峰值所需的时间
超 调 量 s％ — 峰值超出终值的百分比
调节时间 t s — 阶跃响应到达并保持在终值 5％误差带内所需的最短时间

## Slide 9: 1 一阶系统的时域分析
系统的变化率是随着时间的增加而递减的。时间常数T反映
系统的惯性，惯性越小，系统响应过程越快，反之相反。
单位阶跃响应的拉氏变换为

## Slide 10: 几种输入信号的比较
输入信号 | 输出响应
1(t) | 1-e-t/T t>0
δ (t) | 1/T×e-t/T t>0
t ×1(t) | t-T+T×e-t/T t>0
脉冲函数和斜坡函数分别是阶跃函数的对时间t的
一阶微分和积分，系统的单位脉冲响应和单位斜坡响
应分别是系统的单位阶跃响应对时间的一阶微分和积分

## Slide 11
时间常数
阻尼系数
自然振荡频率
1,
欠阻尼
特征根为一对具有负实部的共轭实根
R(s)
C(s)
2 二阶系统的时域分析

## Slide 12
单位阶跃响应：
有两个位于左半平面的共轭极点，系统稳定

## Slide 13
例：一个二阶系统，要求 求系统极点位置。

## Slide 14
2, 无阻尼
3, 临界阻尼
系统在阶跃输入作用下立刻进入稳态的等幅振荡，无暂态过程。临界稳定或称不稳定
系统在阶跃输入作用下不会出现振荡过程。极点位于左半平面，系统稳定

## Slide 15
4, 过阻尼
控制系统设计以欠阻尼为主，重点分析针对欠阻尼
超调量
调整时间
看两个根在s平面的分布，看根位置的变化
注意临界稳定和临界振荡的区别。前者是 ；后者是

## Slide 16
二阶系统单位阶跃响应的通用曲线

## Slide 17
超调量、自然振荡频率对二阶系统阶跃响应的影响
暂态分量的振幅为
振荡频率为
对系统平稳性的影响
对系统快速性的影响
一定
平稳性越差

## Slide 18
阻尼系数 与超调量 和调整时间 的关系
(1)阻尼系数 ts在0.707处有一个最小值
(2) ( 保持不变)
5.
不稳定响应
在此种情况下,系统的两个极点都位于S平面的右半部,系统的响应是发散的,即系统的阶跃响应幅值是随着时间的增加而趋于无穷大,系统不稳定

## Slide 19: 一阶与二阶系统响应曲线比较
注意：一阶系统开始时响应曲线的斜率最大，随着时间的推移按指数规律不断减小直至为零；对典型二阶系统而言，响应曲线的初始斜率为零，随着时间的推移，斜率逐渐变大，当达到最大值后又逐渐减小为零，因此响应曲线有一个拐点。
必须记住: 欠阻尼二阶系统的动态性能指标计算公式.

## Slide 20: 例题讲解
例1：设系统结构图如图所示。当放大器 增益K=200时，试计算系统的暂态性能指标值。如果将放大器 增益K增大到1500或减小到13.5时，系统的暂态特性将有何改变？
解: (1) 当K=200时,系统闭环传递函数为:
r(s)
y(s)
-

## Slide 21
(2) 当K=1500时,结果如后面表所示,也为欠阻尼状态

## Slide 22
(3) 当K=13.5时,系统闭环传递函数为:
极点P2远离虚轴(P2/P1=15.6),可忽略不计,对系统响应起主要作用
的是P1极点,故系统可近似地用一阶系统来处理:

## Slide 23
K |  | wn | 极点 |  | tp | ts
1500 | 0.199 | 86.6 | 17.23+j84.87 | 0.528 | 0.037 | 0.1741
200 | 0.546 | 31.62 | 17.25+j26.50 | 0.129 | 0.119 | 0.1738
13.5 | 2.1 | 8.216 | -2.08;-32.43 |  |  | 1.44
K为不同值时系统所对于的动态性能指标值
当放大器增益K增大时， 值减小而wn值增大，使系统超调量
增大，振荡加剧，相对稳定性变差；在适当欠阻尼时ts可取得
最小值；当K逐渐减小时，虽相对稳定性有所改善，但若过小，
则系统将进入深度的过阻尼状态，暂态过程进行得非常缓慢。

## Slide 25
例2 二阶系统的结构图及单位阶跃响应分别如图所示,试确定系统参数
由系统结构图可得

## Slide 26
联立求解得：
代入前式解得：
最终求得：

## Slide 27
改善二阶系统响应的措施
（1）误差的比例-微分控制
闭环传递函数为：
等效阻尼比：
引入比例－微分控制，使系统的等效阻尼比加大，从而抑制了振荡，使超调减弱，可以改善系统的平稳性。微分作用之所以能改善动态性能，因为它产生一种早期控制（或称为超前控制），能在实际超调量出来之前，就产生一个修正作用

## Slide 28
（2）输出量的速度反馈控制
闭环传递函数为：
等效阻尼比：
等效阻尼比增大，振荡倾向和超调量减小，改善了系统的平稳性

## Slide 29
比例-微分控制和速度反馈控制比较
从实现角度看，比例-微分控制的线路结构比较简单，成本低，而速度反馈控制部件则比较昂贵
从抗干扰来看，前者抗干扰能力较后者差
从控制性能看，两者均能改善系统的平稳性，在相同的阻尼比和自然频率下，采用速度反馈不足之处是其会使系统的开环增益下降

## Slide 30
设系统没有重极点，对单位阶跃输入响应
输入模态
一阶模态
二阶模态
高阶系统的单位阶跃响应类似于二阶响应
3 高阶系统的时域分析

## Slide 31
高阶系统响应由一阶和二阶响应组成。
离虚轴远的极点对系统影响小。
高阶系统响应受零点影响。
闭环主导极点决定系统的基本性能。
主导极点
主导极点
结 论

## Slide 32
3.2 控制系统的时域分析
1.一阶系统G(s)=K/(TS+1)的放大系数K愈小,则系统的输出响应的稳态值( )
A.不变 B.不定 C.愈小 D.愈大
2.二阶系统当0<ξ<1时，如果ξ增加，则输出响应的最大超调量将会（ ）
A.不变 B.不定 C.越长 D.越
线上作答

## Slide 33
讨论：
1 前面学习了PI控制对二阶系统性能的改善，那么PD控制和PID控制对二阶系统性能又会产生什么样的影响?

## Slide 34
3.3 线性系统的稳定性分析
1 稳定性的概念
稳定是控制系统正常工作的首要条件。分析、判定系统的稳定性，并提出确保系统稳定的条件是自动控制理论的基本任务之一。
定义：在扰动作用下系统偏离了原来的平衡状态，如果扰
动消除后，系统能够以足够的准确度恢复到原来的
平衡状态，则系统是稳定的；否则，系统不稳定。

## Slide 35
系统稳定的充要条件：系统的所有闭环极点均具有负的实部，
或所有闭环极点均严格位于左半s平面。
根据系统稳定的定义，若 ,则系统是稳定的。
必要性：
充分性：
2 稳定的充要条件

## Slide 36
系统闭环特征方程为：
3 稳定判据
根据闭环特征方程各项的系数构造劳斯表。

## Slide 37
劳斯表第一列元素均大于零时系统稳定，否则系统不稳定；
且第一列元素符号改变的次数等于特征方程中正实部根的个数。
该判据只能判定系统是否稳定，但不能具体得出系统稳定和不稳定的程度的大小

## Slide 38
例1：(1)
(2)
(3)
一项为负， 不稳定
缺项， 不稳定
满足必要条件，可能稳定
劳斯判据的举例

## Slide 39
例1：(3)
Routh表
S4 2 8 2
S3 2 3 0
S2 0
S1 0 0
S0 2 0 0
第一列元素全为正，根据劳斯判据判定系统稳定

## Slide 40
(4)
S4 1 8 20
S3 5 16 0
S2 4.8 20 0
S1 –4.83 0 0
S0 20 0 0
第一列符号改变两次，说明有两个根在右半平面，系统不稳定。

## Slide 41
两种特殊情况：1，Routh表第一列出现零元素
例2
S5 1 2 1
S4 2 4 1
S3 0 0
S2 1 0
S1 0 0
S0 1 0 0
系统不稳定，第一列元素两次变号，有两个正根在右半平面。
若某行第一列元素为0，而该行元素不全为0时:将此0改为趋于0的数 ，继续运算。

## Slide 42
2，Routh表中某一行全为零
例3
S6 1 6 9 4
S5 1 5 4 0
S4 1 5 4 0
S3
S2 2.5 4 0 0
S1 3.6 0 0 0
S0 4 0 0 0
0 0 0 0
4 10 0 0
求导
临界稳定
出现全零行时：
用上一行元素组成辅助方程，将其对S求导一次，
用新方程的系数代替全零行系数，之后继续运算。

## Slide 43
4 Routh判据的应用
1、估计稳定裕量
例4
S3 1 17
S2 7 11
S1 0
S0 11 0
jω
jω’
σ
σ0
o
o’
设 S=S ´－σ0 ，若σ0 =1,用S=S ´－ 1代入
此时有一个特征根在原点，其余在左半平面。

## Slide 44
对于三阶系统a0s3+a1s2+a2s+a3=0,只要 a1a2 > a0a3 则系统稳定
对于二阶系统 a0s2+a1s+a2=0 所有系数全为正，稳定.
特征方程
+
－
2、确定参数范围

## Slide 45
特征方程：
S3 T1T2 1
S2 T1+T2 k
S1 0
S0 k 0
为稳定条件

## Slide 46
问题讨论：
(1) 系统的稳定性是其自身的属性，与输入类型、形式无关。
(2) 系统稳定与否，只取决于闭环极点，与闭环零点无关。
闭环零点影响系数Ci ，会改变动态性能，但不影响稳定性。
闭环极点决定模态，因此决定系统的稳定性，也影响动态性能。
(3) 闭环系统的稳定性与其开环是否稳定没有直接关系。

## Slide 47
3.3 线性系统的稳定性分析
1.下列结论错误的是（ ）
A.高阶系统响应由一阶和二阶响应组成。 B.离虚轴远的极点对系统影响大。
C.高阶系统响应受零点影响。 D.闭环主导极点决定系统的基本性能。
2.下列结论错误的是（ ）
A.系统的所有闭环极点均具有负的实部，系统稳定。
B.所有闭环极点均严格位于左半s平面，习通稳定
C.劳斯表第一列元素均大于零时系统稳定，否则系统不稳定；
D. 劳斯表第一列元素符号改变的次数可用来判断系统的稳定程度。
线上作答

## Slide 48
3.4 线性系统的稳态误差分析
Steady state error analysis of linear systems

## Slide 49
案例：采摘机器人--番茄能被精准采摘且不会被夹伤吗？
对机械手需精准控制其运动路径，以及末端的采摘动作，对其夹持力的控制准确度要求极高，以实现柔性采摘。

## Slide 50
那该如何提高控制系统的准确性呢？就需要学习控制系统稳态误差的分析与计算，以及减少稳态误差的补偿措施，即为本节要讲的内容。
以“采摘机械臂定位果实”为例，可简化为以下模型：
期望值R(S)
实际值C(S)
偏差E(S)
干扰N(S)
反馈值B(S)

## Slide 51
按输入端定义的误差
按输出端定义的误差
两种误差的关系（单位负反馈时相等）
实际中输出端的误差有时无法测量，一般仅有数学意义，故后续只讲解输入端误差。
3.4.1稳态响应和误差

## Slide 52
（1）稳态误差定义及计算
定义：稳定系统误差的终值称为稳态误差
3.4.2 稳态误差及其计算
计算方法：终值定理
稳态误差计算：

## Slide 53
（2）系统总误差E(s)
为系统误差对输入信号的误差传递函数
为系统误差对干扰信号的误差传递函数
依据叠加性有：
由终值定理有：
3.4.2 稳态误差及其计算
1
=0
R(s)=0
2

## Slide 54
Gk(s)=G1(s)G2(s)H(s)为开环传递函数
（3） 给定输入引起的误差essr
系统误差信号与输入信号之间的误差传递函数为：
3.4.2 稳态误差及其计算
N(s)=0

## Slide 55
essr与输入信号和系统的结构、参数有关
3.4.2 稳态误差及其计算
无差系统
有差系统
例1：已知系统传递函数为 ，输入为单位阶跃信号，负反馈系数为1，系统初始值为0，求该系统的稳态误差。
解：
ess(t)曲线：

## Slide 56
开环传递函数为：
v＝0 0型系统
v＝1 I型系统
v＝2 II型系统
K为开环增益 ，v为积分环节个数，称为系统的型数或无差度。
根据其值可分为：
3.4.2 稳态误差及其计算

## Slide 57
有差系统
无差系统
给定输入下的误差传递函数为：
提问：K的变化对误差的影响？增加积分环节对误差的影响？
定义位置误差系数:
（a）阶跃输入：
3.4.2 稳态误差及其计算

## Slide 58
定义速度误差系数：
（b）斜坡输入：
3.4.2 稳态误差及其计算

## Slide 59
定义加速度误差系数：
（c）单位加速度输入：
3.4.2 稳态误差及其计算

## Slide 60
给定输入引起的稳态误差小结
设问 ：若给定输入为 ，则系统误差如何求解？
3.4.2 稳态误差及其计算
系统 |  |  | 
0型 |  | ∞ | ∞
I型 | 0 |  | ∞
II型 | 0 | 0 | 

## Slide 61
R(s)=0
Gk(s) > 1
有负号
3.4.2 稳态误差及其计算
（4） 扰动输入引起的误差essn

## Slide 62
3.4.2 稳态误差及其计算
（1）扰动引起的误差与给定输入的误差能否相互抵消？（ ）
A 可抵消 B 不可抵消 C 无影响 D 一定程度抵消
（2）积分环节个数至多不超过几个（ ）
A 0个 B 1个 C 2个 D 不限制
（3）下面属于系统稳态指标的是（ ）
A 超调量 B 调节时间 C 衰减比 D 稳态误差
线上作答

## Slide 63
讨论：
1积分环节个数为什么会限制？其个数过多将给系统的稳定性带来什么影响?
2 若要同时减小由给定输入引起的误差和由扰动引起的误差，则应当采取什么措施？

## Slide 64
农业机器人精准（零误差）控制采摘作业视频：
兴中华之农事
通过此次课程的学习，让大家认识到控制系统准确性的含义和衡量参数，以及在实例中的应用。大家需要将机械与控制技术、信息技术等有机结合，才能真正促进农业装备的转型升级，从而促进我国农业现代化的发展进程，“工农结合、以工支农”，期待大家真正肩负起强农兴农的责任感和使命感！

## Slide 65
1 系统稳态误差的补偿措施有哪些？
2 如何克服干扰信号对系统输出信号的影响？
3 如果给定输入不是上述三种典型输入，则稳态误差如何计算？
？
思考题

## Slide 66: 本次课程作业
3-2、3-11、3-15、3-17
预习根轨迹的定义